## Slide 1
Hội nghị
Nghiên cứu khoa học sinh viên
Năm học 2017-2018

## Slide 2
Sinh viên thực hiện :
ĐỀ TÀI:NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG XE TỰ LÁI
Nguyễn Mạnh Hưng
Đỗ Ngọc Anh
Hoàng Quang Anh
Giảng viên hướng dẫn :
ThS.Lê Đức Quang

## Slide 3
Đặt vấn đề:
Ngày nay, IoT (Internet of Things) đang là xu hướng của công nghệ.
Từ đứa trẻ cho đến những người cao tuổi cũng có thể hiểu và sử dụng đôi chút những thiết bị điện tử.
Các thiết bị tự động đã và đang mang một tiềm năng kinh tế cao.
=> Hưởng ứng phong trào này, cùng cảm hứng được gợi từ nhu cầu sử dụng ô tô hiện tại, chúng em nghiên cứu và tìm cách sử dụng Arduino trong công nghệ chế tạo ô tô tự vận hành.
Mục tiêu đề tài
- Tìm hiểu các thiết bị phần cứng như Arduino & các loại cảm biến khác
- Nghiên cứu và phát triển mô hình tự ô tô tự vận hành.

## Slide 4
- Nghiên cứu các thiết bị phần cứng dựa trên các hướng dẫn và tài liệu trên mạng Internet và thử nghiệm các thiết bị này để nắm được cách sử dụng cũng như các đặc điểm kỹ thuật
Phương pháp nghiên cứu
- Tìm hiểu các lý thuyết điều khiển, vận hành từ đó xây dựng được cách hoạt động , di chuyển của xe.

## Slide 5
Khảo sát các hệ thống hiện có
- Ở Việt Nam : Mô hình xe tự lái của nhóm MTA-Racer
Là dự án mô hình xe tự lái của nhóm sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân Sự, được sử dụng và đạt giải nhất trong cuộc đua số 2016-2017 do đại học FPT tổ chức.
Cùng cuộc thi cuộc đua số 2016-2017 còn có các mô hình của ĐH Bách Khoa, ĐH FPT,….
- Ngoài ra, ở nước ngoài, các công ty lớn về công nghệ cũng đã phát triển nhiều hệ thống xe tự vận hành như :Dự án xe tự lái Waymo của Google, Dự án xe tự lái của Uber, Và còn nhiều hãng sản xuất ô tô lớn khác như Toyota, Volkswagen, Volvo,….
+ +

## Slide 6
Tiềm năng ứng dụng và tính hữu ích
- Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng cao trong tương lai khi mà nhân loại đang dần tiến về nền công nghiệp tự động hóa.
- Bước đầu là những mô hình, bước tiến tiếp theo sẽ là những chiếc xe ô tô tự vận hành được sử dụng rộng rãi trên đường.
- Trong tương lai, xe hơi tự lái sẽ trở nên phổ biến và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

## Slide 7
Sơ đồ hệ thống

## Slide 8
Điều khiển mờ
Khối hợp thành
Khối mờ hóa
Khối giải mờ
Khối luật mờ
Các khối trong điều khiển mờ :
Khối mờ hóa: biến đổi các tín hiệu rõ đo đạc được thành các giá trị ngôn ngữ phù hợp.
Khối hợp thành: thực hiện phép suy diễn biến đổi giá trị mờ các biến ngôn ngữ đầu vào thành các giá trị của biến ngôn ngữ đầu ra theo các luật hợp thành.
Khối luật mờ: tập các luật “nếu - thì” biểu diễn mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra làm cơ sở cho phép suy diễn ở khối hợp thành.
Khối giải mờ: đưa các giá trị đầu ra thành các giá trị rõ để điều khiển đối tượng.

## Slide 9
Xây dựng tập luật mờ
Mô tả các tập mờ tương ứng:
+ Vận tốc:
+ Khoảng cách bên trái:
+ Khoảng cách bên phải:
+ Hướng
+ Góc quay:

## Slide 10
Mờ hóa
Với các giá trị a,b,c do người dùng quyết định.
a= giá trị biên ngắn
b= giá trị biên trung bình
c=giá trị biên dài
Khoảng cách( trái, phải, trước):

## Slide 11
Mờ hóa
Vận tốc
Với các giá trị a,b,c do người dùng quyết định.
a= giá trị biên nhỏ nhất
b= giá trị biên trung bình
c= giá trị biên lớn nhất

## Slide 12
Hướng
Mờ hóa
Với các giá trị a,b,c do người dùng quyết định.
a= giá trị biên trái
b= giá trị biên giữa
c= giá trị biên phải

## Slide 13
Sau khi có các tham số đầu vào từ các sensor, cảm biến đo được ngoài thực tế thì ta sẽ thực hiện việc giải mờ với khoảng cách phía trước, khoảng cách bên trái, khoảng cách bên phải. Tiếp tục lấy những giá trị mờ vừa được giải để chọn luật mờ tương ứng, đưa ra góc quay và vận tốc phù hợp cho xe.
+ Luật mờ đối với VẬN TỐC:
1. Phía trước=Short & Trái=Short & Phải=Short -> Vận tốc=Slow
2. Phía trước=Long -> Vận tốc=Fast
3. Phía trước=Avg -> Vận tốc=Avg
4. Phía trước=Short -> Vận tốc=slow
+ Luật mờ đối với GÓC QUAY:
1.Đích=Left & Trái=Long & Phía trước=Long -> Quay=Left
2. Đích=Right & Phải=Long & Trước=Long -> Quay=Right
3.Đích=Left & Trái=Avg & Trước=Long->Quay=AvgLeft
4. Đích=Right & Phải=Avg & Trước=Long-> Quay=AvgRight
Mô tả các luật mờ

## Slide 14
Một số các luật mờ
5.Trước=Avg & Đích=Left & Trái=Avg-> Quay=AvgLeft
6.Trước=Avg & Đích=Right & Phải=Avg-> Quay=AvgRight
7. Trước=Short & Trái=Avg & Đích=Left->Quay=Left
8.Trước=Short & Trái=Long & Đích=Left->Quay=Left
9. trước=Short&PHẢI=Avg&ĐÍCH=Right->Quay=Right
10. trước=Short&PHẢI=Long&ĐÍCH=Right->Quay=Right
11.trước=Short&ĐÍCH=MidF&PHẢI=Long&TRÁI=Long->Quay=Right
12.trước=Short&ĐÍCH=MidF&PHẢI=Long&TRÁI=Short->Quay=Right
13. trước=Avg&ĐÍCH=MidF&PHẢI=Long&TRÁI=Short->Quay=Right
14. trước=Short&ĐÍCH=MidF&TRÁI=Long&PHẢI=Short->Quay=Left
15. trước=Avg&ĐÍCH=MidF&TRÁI=Long&PHẢI=Short->Quay=Left
16. trước=Avg&ĐÍCH=MidF&TRÁI=Long&PHẢI=Avg->Quay=Left
17. Phải=Short->Quay=Left
18. trái=Short->Quay=Right0

## Slide 15
Giải mờ
Sử dụng phương pháp trọng tâm để xác định đầu ra của vận tốc và góc quay

## Slide 16
Sản phẩm sau khi lắp ráp đầy đủ

## Slide 17
Kiểm thử
Chạy thử trong nhà
Mô hình được chạy thử trong nhà nhiều lần, những lần đầu vẫn còn chưa nhạy bén trong quá trình cảm biển khoảng cách và góc quay nhỏ nhất của xe dẫn đến mô hình bị đâm vào tường nhưng lùi lại và tìm được hướng đi khác.
Do tốc độ cao quá nên xe chưa xử lý kịp thông tin để quay tránh vật cản trước khi vật .
Sau khi điều chỉnh các thông số thì xe có cảm nhận tốt hơn về khoảng cách, tốc độ vừa đủ để đổi hướng khi cảm nhận được vật cản.
Các thông số sau khi điều chỉnh :
FF( khoảng cách tới vật cản phía trước) < 0.15
FL, FR ( khoảng cách tới vật cản bên phải và bên trái) thì cứ khi 2 module siêu âm cảm nhận được vật ở 2 bên thì xe tự động tránh
Vmin = 80

## Slide 18
Chạy thử ngoài trời
Sau khi được cho chạy thử nhiều lần thì mô hình chạy đúng hướng tiến về công viên Thống Nhất.
Các thông số giữ nguyên so với chạy trong nhà.
Kiểm thử

## Slide 19
Kết luận
& hướng phát triển
1.Kết luận
Qua 6 tháng nghiên cứu, chúng em có kết quả như sau :
Về lý thuyết : nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng các phần ứng như Arduino và các loại cảm biến ; tìm hiểu về điều khiển mờ và các ứng dụng của nó
- Về sản phẩm: Phát triển mô hình xe tự lái trong ứng dụng điều khiển mờ. Mô hình đã hoạt động cả trong nhà và ngoài trời.
2.Phát triển
-Tiếp tục phát triển mô hình lớn hơn, tính ứng dụng cao hơn,
-Đóng gói, hoàn thiện sản phẩm để có thể triển khai thực tế

## Slide 20
CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE!
THANKS FOR LISTENING!